## Slide 1: Der Berliner WärmePlan Kurzvorstellung von Entwicklung und Ergebnissen
Florian Hewelt, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
KulturMarktHalle, Berlin – Bezirk Pankow, 27.08.2026
Notes: Hallo und guten Abend in den Saal.
Vielen Dank Charmaine für die Vorstellung und nochmal herzlichen Dank an den Bezirksbürgermeisterin Frau Dr. Koch für die Veranstaltung und die Einladung.
Ich freue mich heute hier zu sein und ihnen einen Überblick über den Berliner Wärmeplan geben zu dürfen.
Aber 15 Min sind knapp also steige ich gleich ein. Zu Beginn mit dem Blick auf einige Hintergrundinfos :

## Slide 2: Hintergrund
01
Notes: Hinweis EE heißt: Erneuerbare Energie

## Slide 3: Wärmewende und Wärmeplanung - Hintergrund: Verteilung Endenergieträger Wärme
2023
6% EE-Anteil
* EE-Anteil in der Fernwärme ~ 10%
*
Notes: Berlin hat etwa den Endenergieverbrauch von Slowenien
  33,5 TWh EEV Wärme (52 TWh EEV gesamt)
  Über 90 % der Wärme wird fossil erzeugt  40 % der CO2-Emissionen
  80% Ölheizungen und die Hälfte der Gasheizungen sind über 20 Jahre
Klimaschutz und Energiewendegesetz Berlin: Klimaneutralität bis zum Jahr 2045.
Preisrisiken
Importabhängigkeit
Versorgungsunsicherheit
Umweltschäden
Treibhauseffekt
Lokale Luftverunreinigung

## Slide 4: Notwendige Bedingungen der Wärmewende
Erneuerbare und Abwärme (Konsistenz)
Wärmeverbrauch (Effizienz)
    Unzureichende Entwicklung erfordert strategischen Ansatz!
Wärmeplanung als ein Instrument  Ziel des Wärmeplanungsgesetzes: „…wesentlichen Beitrag zur Umstellung auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme leisten“ (§ 1 WPG)
Notes: Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze
(kurz WPG)
Dänemark, Schweden, Niederlande lange etabliert und als sehr erfolgreich bewertet.
Kernelement 1: Verpflichtende kommunale Wärmeplanung.
Kernelement 2: Klimaneutraler Umbau und Dekarbonisierung der Wärmenetze.
      2030 durchschn. 50% EE in Netzen.
      DFP bis Ende 2026  Regulierungsbehörde

## Slide 5: Prozess der Wärme-planung
02

## Slide 6: Wärmeplanung Berlin
Wärmeplanung iterativ und zyklisch
Bestands-Analysen
Potenzial-Analysen
Wärme-versorgungs-gebiete
Ziel-Szenarien
Umsetzung u. Monitoring
Kooperation u. Beteiligung
Beginn Wärmeplanung
Herbst 2022
Senatsbeschluss Wärmeplan 16.06.2026
Notes: Analyse des Status Quo von Gebäuden (Wärmeverbrauch, Heizungssysteme) und Infrastrukturen
Analyse der verfügbaren EE- und Abwärmepotenziale und Ableitung von Chancen und Hemmnissen
Einteilung des Stadtgebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete (nach WPG unverbindlich)
Modellierung von Szenarien für Klimaneutralität mit unterschiedlichen Annahmen  Auswahl Zielszenario
Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit Maßnahmen zur Zielerreichung
Akteursanalyse, Abstimmungsprozesse und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit

## Slide 7: Akteursbeteiligung im Erstellungsprozess
Beteiligte Akteure
Bezirksverwaltungen
landeseigene Unternehmen
Schornsteinfeger / Energieberater
Energieversorger / Infrastrukturbetreibende
Senatsverwaltungen (SenWEB, SenStadt)
Bürgerenergie-Genossenschaften
Brandenburger Kommunen
Wohnungswirtschaft
Regelmäßige Arbeitskreissitzungen
Pilotprojekt: Gründungszuschuss Energiegenossenschaft
Fachaustausch ‚Quartiere‘
Aufgabenanalyse und –synthese
Datenabfragen
Notes: Einbindung der Akteure u.a. über …
regelmäßige Arbeitskreissitzungen mit Kernakteuren (z.B. EVU vierteljährlich)
themenbezogene Workshops
Fach- und Informationsveranstaltungen
öffentliches Beteiligungsverfahren Ende 2025
Abfrage von Daten, Informationen, Auskunft über relevante Planungen sowie Stellungnahmen
darüber hinaus Teilnahmen der planungsverantwortlichen Stelle u.a. an …
Ausschüsse Berliner Abgeordnetenhaus
Bezirksstadträtesitzungen / BVV-Ausschüsse
Klimaschutzrat
(Fach-)Veranstaltungen diverser Akteure
Austauschformate mit Ländern und Bund

## Slide 8: Ergebnisse
03

## Slide 9: Wärmeplan 2026 und Karten der Wärmeplanung
Wärmeplan + Maßnahmensteckbriefe
„Wärmekarten“ (hier: voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete)
Wichtig zu wissen: Aus dem Wärmeplan ergibt sich keine Verpflichtung für Gebäudeeigentümer* innen! Der Wärmeplan gibt lediglich Orientierung, welche Wärmeversorgungslösungen in einem Gebiet geeignet sind.

## Slide 11: Zielszenario und Umsetzung
04
Notes: Welche Handlungsoptionen bzw. Leitlinien sind für die WSG vorgesehen? Was muss in den einzelnen Gebietskulissen gemacht werden?

## Slide 12: Wärmeplan 2026 – Zielszenario für die Berliner Wärmewende
Der Endenergiebedarf für Wärme sinkt durch Effizienz- und Sanierungsmaßnahmen bis 2045 um ca. 20 Prozent.
95 % der Wärme in 2045 über Wärmepumpen und Wärmenetze.
Schlüsseltechnologien für die Transformation
Fokus auf die Nutzung lokaler erneuerbarer Wärmequellen und unvermeidbarer Abwärme.
Notes: Sukzessiver Ausstieg aus Öl und Gas.
Biomasse ist sehr begrenzt und perspektivisch teuer – ggf in wenigen Gebieten Biomethannetze in Randgebieten (Lieferung aus Brandenburg)
Wasserstoff absehbar nicht auf Gebäudeebene verfügbar.

## Slide 13: Ein Blick auf den Bezirk Pankow

## Slide 14: Ein Blick auf den Bezirk Pankow
GEOPORTAL Berlin
Notes: Prüfgebiete: Chance da hier ökonomisch-technische Bedingungen gut und gleichzeitig Herausforderung, da bisher keine aktiven Wärmenetz-Initiativen.
Neue Wärmenetze: Konsequente Erschließung interner EE- und Abwärmequellen
Geringer Anteil Wärmenetzgebiete  Fernwärme Ausbau und Nachverdichtung
Perspektivisch 80 % Anschlussquote in den Wärmenetzgebieten (bezogen auf Wärmebedarf)
Dekarbonisierung der FW gemäß WPG und Dekarbonisierungsfahrplänen (2030: 30% EE, 2040: 80% EE)
Hoher Anteil Prüfgebiete – Neue Wärmenetze und dezentrale Versorgungslösungen
- neue Wärmenetze inkl. kalter Nahwärme: gewerbliche Akteure oder Bürgerenergie
- zentrale Groß-Wärmepumpen oder dezentraler Wärmepumpen zur Erschließung interner EE- und Abwärmequellen
Gebiete der dezentralen Versorgung – Effiziente Wärmepumpen pro Gebäude
- Erd-Wärmepumpen für hohe Stromeffizienz, Luft-Wärmepumpen, kalte Nahwärme
- Deutliche Zunahme des Stromverbrauchs und der Stromlasten (abhängig von Quellenanteil Luft o. Erdwärme)

## Slide 15: Umsetzungsmaßnahmen (Senat)
Strategie-felder und Maßnahmen
Stärkung zukunftsfähiger Bestands-Wärmenetze
Erschließung lokaler EE- und Abwärme-quellen
Etablierung neuer Wärmenetze
Rollout effizienter Wärme-pumpen
Steigerung Gebäude-effizienz im Bestand
Um- und Ausbau Infrastruktur (Strom/Gas)
Stärkung von Kooperation, Kommunikation und Know-How

## Slide 16: Umsetzungsmaßnahmen (Senat)
Strategie-felder und Maßnahmen
Stärkung zukunftsfähiger Bestands-Wärmenetze
Erschließung lokaler EE- und Abwärme-quellen
Etablierung neuer Wärmenetze
Rollout effizienter Wärme-pumpen
Steigerung Gebäude-effizienz im Bestand
Um- und Ausbau Infrastruktur (Strom/Gas)
Stärkung von Kooperation, Kommunikation und Know-How
Einrichtung einer übergeordneten, zentralen Anlaufstelle
Kommunikationskampagne zur Berliner Wärmewende
Runde Tische Wärmeplanung

## Slide 17: Botschaften
05

## Slide 18: Was haben Sie Bürgerin oder Bürger als davon?
Wärmeplan
Perspektive zu einem möglichen Fernwärmeanschluss
Info zu Betreibern aktueller oder geplanter Wärmenetze
Nahwärmeeignung des eigenen Quartiers
Verfügbarkeit und Nutzungsbedingungen von EE-/ Abwärmequellen
Unterstützung der Vermeidung von Fehlinvestitionen
Notes: Zudem Vorteile der Wärmewende für die Gesellschaft
Unabhängigkeit von Energieimporten
Langfristige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Berlin
Regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze
Gesundheitsschutz durch Vermeidung lokaler Emissionen
Klimaschutz

## Slide 19: Zusammengefasst: Der Berliner Wärmeplan 2026…
…erfasst den Status quo der Wärme-versorgung und analysiert Potenziale
…bietet Orientierung und zeigt Handlungsoptionen auf
…bildet eine Planungsgrundlage und einen Gestaltungsrahmen für die Umsetzung
ist unverbindlich und wird nicht auf Einzelgebäude heruntergebrochen
enthält keine Verbote oder Vorgaben für Gebäudeeigentümer

## Slide 20: Vielen Dank!
Kontakt: waermewende@senmvku.berlin.de
Informationen zum Wärmeplan und die Berliner Wärmewende unter:
berlin.de/waermeplan